28.02.2012 Россия ООО «ЭЛИНОКС» Модули нейтральные для линии прилавков самообслуживания МН 70_______ модели «ПаТША» «Премьер» ПАСПОРТ и руководство по эксплуатации МХ11

- 2 –

- НАЗНАЧЕНИЕ

Модули нейтральные МН 70 и МН 70 (кашир.) предназначены для установки в линию прилавков самообслуживания как промежуточный вспомогательный элемент. .

Сертификат  соответствия:  C-RU.MX11.B.00016 срок действия с 18.07.2011г. по 17.07.2016г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008. Регистрационный номер №73 100 3466 от 30.12.2010г., действителен до 29.12.2013г.

2.   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры модулей должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1

Таблица 1

| Наименование параметра | Нормы |
| --- | --- |
|  | МН |
|  | 70КМ | 70КМ (кашир) | 70М | 70М (кашир) | 70Т | 70Т (кашир) |
| Габаритные размеры, мм., не более длина ширина ширина с направляющими высота | 630 705 1030 870 | 630 807 1030 860 | 630 770 1020 860 |
| Масса, кг., не более | 38 | 38 | 39 |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплектность модулей приведена в таблице 2

Таблица 2

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
|  | МН |
|  | 70КМ | 70КМ (кашир) | 70М | 70М (кашир) | 70Т | 70Т (кашир) |
| Модуль нейтральный | 1 | 1 | 1 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 |
| Пакет из полиэтиленовой пленки | 1 | 1 | 1 |
| Направляющие для подносов | 1 | 1 | 1 |
| Болт М6х14 с прессшайбой | 4 | - | - |

- 7 –

6-

11. Сведения об утилизации

При  подготовке и отправке модуля нейтрального на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части модуля нейтрального по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция модуля нейтрального постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем  руководстве.

12. Хранение, транспортирование и складирование

Хранение модулей должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус  35 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец модуля обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный модуль следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов

– группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка модуля из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ!  Допускается складирование упакованных модулей по высоте в три яруса для хранения.

-3-

Продолжение таблицы 2

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
|  | МН |
|  | 70КМ | 70КМ (кашир) | 70М | 70М (кашир) | 70Т | 70Т (кашир) |
| Кронштейн для направляющих | - | 2 | 2 |
| Болт М6х20 | 2 | 2 | 2 |
| Гайка М6 | 2 | 2 | 2 |
| Проставка ЭМК 70К-035 | - | 3 | 3 |
| Вставка ЭМК 70К-024 | 3 | - | - |
| Вставка ЭМК 70К-024-01 | 3 | - | - |
| Проставка ЭМК70К-025 | 3 | - | - |

4. УСТРОЙСТВО И  ПРИНЦИП РАБОТЫ

Модуль состоит из основания, к которому крепятся боковые стенки, передняя стенка.  Сверху модуль накрывается столешницей.

На переднюю стенку устанавливается с помощью болтов направляющая для подносов.

Модуль стоит на регулируемых ножках.

5.  ПОДГОТОВКА модуля К РАБОТЕ

После проверки состояния упаковки, распаковать модуль, произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2.

Собрать модуль согласно п. 4.

Перед установкой модуля на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех металлических поверхностей.

Проверить уровнем горизонтальное положение столешницы и при необходимости с помощью ножек произвести регулировку его по высоте.

При установке этого модуля  в линию раздачи (Л.Р.) для облегчения выравнивания линии по передней стенке необходимо совместить по  2 отверстия  ø7 на боковых поверхностях основания и соединить основания соседних прилавков болтами М6х20 и гайками М6, предусмотрев зазор между основаниями (5÷6) мм.

Срок службы модуля – 7 лет.

- 4 –

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль нейтральный МН 70           , МН 70           (кашир), (нужное подчеркнуть),

заводской номер______________, изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТО 5151-007-01439034-2002 и  признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____________________________________________________

______________________________________________________________________________ личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия .ответственных за приемку изделия.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Модуль нейтральный МН 70           , МН 70          (кашир), (нужное подчеркнуть),

подвергнут на ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации ________________________________________________________

Консервацию произвел                                            ________________

(подпись)

Изделие после консервации принял 	         		_____

(подпись)

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Модуль нейтральный МН 70            , МН 70           (кашир), (нужное подчеркнуть),

упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки		                  			                 М. П.					                    	       (подпись)

Упаковку произвел

(подпись)

Изделие после упаковки принял

(подпись)

- 5 –

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации модуля - 1 год со дня ввода в  эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей модуля, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда модуль вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения модуля в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный модуль.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю

модуля для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера модуля, срока изготовления и установки.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г, 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г.,12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г..

Рекламации направлять по адресу:  Чувашская Республика,

г. Чебоксары,

Базовый проезд, 17.

Тел./факс: (8352)  56-06-26, 56-06-85.